Приложение № 7

к решению Клетской

районной Думы

от 30.01.2018 43/277

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Манойлинского сельского поселения

Клетского муниципального района

Волгоградской области

СТ. КЛЕТСКАЯ

2018 год

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Клетского муниципального района Волгоградской области | 5 |
| 1.1. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 5 |
| 1.2. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 8 |
| 1.3. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 10 |
| 1.4. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 10 |
| 1.5. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 11 |
| 1.6. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района | 11 |
| 1.7. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами в областях, связанных с решением вопросов местного значения сельских поселений Клетского муниципального района | 12 |
| 2. | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части | 14 |
| 3. | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части | 22 |
| 3.1. | Область применения расчетных показателей | 22 |
| 3.2. | Состав участников градостроительных отношений | 22 |
| 3.3. | Документы градостроительного проектирования | 22 |
|  | Приложение: | 24 |
|  | Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования |  |

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области (далее также МНГП) разработаны отделом архитектуры и строительства, ЖКХ и ООС администрации Клетского муниципального района в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области», Приказом Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области).

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях:

организации управления градостроительной деятельностью на территории сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

обоснованного определения параметров развития территорий сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающей современные стандарты организации территорий сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области жилого, производственного, рекреационного назначения;

2) планирования территорий сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области.

При разработке МНГП необходимо руководствоваться региональными и федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, перечень которых указан в приложении 1 к МНГП.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, относящимся к областям: транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения сельских поселений Клетского муниципального района.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований района, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, муниципального района, предложений органов местного самоуправления.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Клетского муниципального района Волгоградской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района

Перечень объектов местного значения установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.2.

Таблица 1.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движени я, м | Число полос движени я, шт. | Наименьш ий радиус кривых в плане, м | Наибольш ий продольн ый уклон, ‰ | Ширина пешеходно й части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: |
| Районного значения: |
| Транспортно- пешеходные | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Пешеходно- транспортные | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги научно- производственны х, промышленных и коммунально- складских районов | 50 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы |
| основные | - | 1,0 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |
| обособленные | 20 | 1,5 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,5 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Таблица 1.1.2. Расчетные показатели (предельные значения)

обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов |
| 1. | гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 45 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,08 |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей * | 210 | м | 800 - 1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |
| 3. | Административно- общественные учреждения, кредитно- финансовые и юридические учреждения | машино-мест на 100 работающих* | 5 | м | 250 |
| 4. | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 5. | Дошкольные образовательные учреждения | машино-мест на 1 объект | по заданию на проектиров ание, но не менее 2 | м | 100 |
| 6. | Школы | машино-мест на 1 объект | по заданию на проектиров ание, но не менее 2 | м | 100 |
| 7. | Больницы | машино-мест на 100 коек | 3 | м | 250 |
| 8. | Поликлиники | Машино-мест на 100 посещений | 2 | м | 250 |
| 9. | Предприятия общего бытового обслуживания | машино-мест на 30 м2 площади | 7,5 | м | 250 |
| 10. | Самостоятельные спортивные объекты | машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей | 5 | м | 250 |
| 11. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | машино-мест на 50 торговых мест | 20 | м | 250 |
| 12. | клубы (отдельно стоящие) | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 150 |
| 13. | Гостиницы | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 250 |
| 14. | автовокзалы | машино-мест на100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 | м | 150 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| 15. | Пляжи и парки в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 5 | м | 400 |
| 16. | Лесопарки и заповедники | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 | м | 400 |
| 17. | Базы кратковременного отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 18. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 400 |
| 19. | Гостиницы | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 250 |
| 20. | Мотели и кемпинги | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | по расчетной вместимост и | м | 500 |
| 21. | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально- бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 | м | 250 |
| 22. | Садоводческие товарищества, дачи | машино-мест на 10 участков | 7 | м | 250 |

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района

Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  района  в  области инженерного обеспечения   (электро -   и   газоснабжение   поселений)   установлен   в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 43 | не нормируется |

Примечания:

- (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

- Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

- Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 1.2.2. Расчетные показатели в области газоснабжения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Показатель потребления газа для приготовления пищи |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. м / чел. в месяц | 11,50 | не нормируется |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | кг. / чел. в месяц | 6,94 |  |
| 2. Показатель потребления для подогрева воды |
| 2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. м / чел. в месяц | 21,50 | не нормируется |
| 2.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | кг. / чел. в месяц | 10,00 |  |
| 2.3 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. м / чел. в месяц | 5,36 |  |
| 2.4 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | кг. / чел. в месяц | 3,51 |  |
| 3. Показатель потребления для отопления жилых помещений |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. м / чел. в месяц | 7,80 | не нормируется |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | кг. / чел. в месяц | 3,40 |  |

Примечания:

- (*)   Указанные   нормы   следует   применять   с   учётом   требований   СП 62.13330.2011

- Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Клетского муниципального района

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.3.1. Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Показатель потребления газа для приготовления пищи |
| 1. | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий (спортивные залы) | м² общ. площади на 1000 чел. | 147 | транспортно- пешеходная доступность, м | 2000 |
|  |  | пропускная способность, чел./смену на 1000 чел. | 68 |  |  |

1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Клетского муниципального района

Перечень объектов местного значения в области образования установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.4.1.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 87 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 500 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 90 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 1500 |

1.5.	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Клетского муниципального района

Перечень объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.5.1

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Кол-во мест на 1 000 жителей | 63 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 2500 |

1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Клетского муниципального района

Перечень объектов местного значения муниципального района установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.6.1.

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Санитарно- защитная зона, м | 25 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 3-4 |  |  |

1.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в областях, связанных с решением вопросов местного значения городского поселения Клетского муниципального района

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 1.7.1. – 1.7.5. местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области.

1.7.1 Расчётные показатели в области культуры и искусства

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиям сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | 55 | Транспортно- пешеходная доступность, мин | 20 |
| 2 | Многофункциональные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Кол-во мест на 1 000 жителей | 58 | Транспортно- пешеходная доступность, мин. | 20 |
| 3 | Библиотеки | Количество единиц хранения фондов, тысяч на 1 000 жителей | 24,3 | Транспортно- пешеходная доступность, мин. | 45 |
|  |  | Кол-во мест в Читальных залах на 1 000 жителей | 2 |  |  |

1.7.2. Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Расчетные показатели для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.7.3.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Администрации сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области | Человек (сотрудников) на 10 000 жителей | 8 | транспортная доступность, м | 40 |
|  |  | Площадь помещений, кв.м. на сотрудника | 22 |  |  |

1.7.4 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере.

Таблица 1.7.4.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на 5 000 жителей | 1 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно- защитная зона, м | 500 |

2.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий  сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории сельских поселений.

Таблица 2.1.

| № пп | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области транспорта |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса". |
| 1.2 | Места хранения личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках в жилой застройке определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м. (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП37.13330.2012. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.26 и п. 11.27). |
| 2 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений), (кВт·ч / год на 1 чел.) |
| 2.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | На перспективу расчетный показатель электропотребления определяется с учетом прогноза социально-экономического развития сельского поселения, демографической ситуации, а также индексов производства на территории поселения Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Суммарный объем электроэнергии, потребляемой в индивидуальных и многоквартирных жилых домах за 2016 год, составил: 34291/ 862(численность населения) = 40 кВт·ч / год на 1 чел. Согласно Базовым показателям социально- экономического развития Клетского муниципального района индексы производства в % к предыдущему году, составляют: - 2016 год – 107,5 %; - 2017 год (прогноз) – 107,0 %; - 2018 год (прогноз) – 106,9 %; - 2019 год (прогноз) – 106, % При этом средний индекс производства составит: (107,5 + 107,0+106,9+106,) / 4 = 106,85 %, или 1,0685 в единичном исчислении Панируемый минимальный показатель электропотребления составит: 40 (показатель текущего электропотребления) Х1,0685 (средний индекс производства) = 43 кВт·ч / год на 1 чел. |
| 2.2 | Объекты газоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 г. N 12/3. Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению. |
| 3 | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта |
| 3.1 | Помещения для оздоровительных занятий (спортивные залы) | Показатель допустимого уровня обеспеченности | По данным администрации Клетского муниципального района, на территории поселения находятся 2 спортивные сооружения. них: 1 спортивный зал, общей площадью 127 кв. метров с общей пропускной способностью 118 человек. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Расчет показателя общей площади на 1 000 чел. населения района: 127Х 1 000 /862 (общая численность населения) = 147 м2 на 1 000 жителей Расчет показателя пропускной способности: Средняя пропускная способность составляет: 118 / 2 =59 чел. Согласно прогнозу социально–экономического развития Клетского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ожидается увеличение количества человек постоянно занимающихся спортом до 196 человек. При расчете требуемого показателя учитывается данный факт. Единовременная пропускная способность в расчете на 1000 чел.: (196Х 0,3 /862) Х 1000 = 68 пос./смену, 0,3 – коэффициент, учитывающий разновременность посещений спортивных заведений |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |
| 4.1 | Дошкольные организации | Показатель допустимого уровня обеспеченности | Охват детей дошкольным образованием составляет 16%. На территории сельских поселений, доступность дошкольного образования составляет 100 % При расчете требуемого показателя учитывается данный факт. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Так планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями составит: (12 Х 100) / 16) Х 1000 / 862 (общая численность населения) = 87 мест на 1 000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5) с учетом территориальных особенностей расселения |
| 4.2 | Общеобразова тельные организации | Показатель допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных предоставленных администрацией Клетского муниципального района Волгоградской области на данный момент в поселении насчитывается 1 муниципальная общеобразовательная организация с общим числом обучающихся 78 человек. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов обеспеченность мест в общеобразовательных организациях составляет 100%. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями составит: (78 /862) Х 1 000 = 90 мест на 1 000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5) с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 5 | Объекты местного значения в области здравоохранения |
| 5.1 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По данным ГБУЗ «Клетская центральная районная больница» общая мощность учреждений данного типа 55 посещений в смену. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Минимально необходимое количество посещений в сутки составляет: (55 / 862) Х 1000 = 63 посещения в сутки на 1000 человек |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 6 | Объекты местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
|  |  |  | Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2., ч. 3: «Размер санитарно- защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011, - для полигонов ТБО установлена СЗЗ в 500 м. |
| 6.1 | Вывоз бытового мусора | Предельные значения показателей обеспеченности объектами |  |
| 7 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного в том числе: |
| 7.1 | В области культуры и искусства |
|  | Помещения для культурно- массовых мероприятий в учреждениях культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство…», норма площади пола учреждений для культурно-массовых мероприятий – 50-60 кв. м. на 1 000 человек населения. В качестве расчетного показателя применяем минимальный уровень, заложенный в СП 55 кв. м. на 1 000 человек населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.2 | Многофункциона льные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | на 1 тыс. чел. – 25-35, Театры, место на 1 тыс. чел. – 5-8, Концертные залы, место на 1 тыс. чел. –3,5-5. Для многофункциональных залов принимаем средний норматив в размере: (80 + 30 + 6 + 4) / 4 = 30 мест на 1 000 жителей. Согласно сведений администрации Клетского муниципального района, в учреждениях культурно-досугового типа, находящихся в сельских поселениях общее количество мест в таких залах составляет 50 мест. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. Текущая обеспеченность местами в сельской местности составляет: (50 / 862 х 1 000 = 580 мест на 1 000 жителей. С учетом стабилизации демографической ситуации в районе нормируемый показатель принимаем на уровне 58 мест на 1000 жителей. Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.5 | Библиотеки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно сведениям администрации Клетского муниципального района, в поселении функционирует 1 общедоступная библиотека. Коэффициент прироста-убыли населения незначительный (см. п.8), в связи с тем расчет производится с численностью населения на 2016 г. 1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 20953 единицы хранения или в перерасчете: (20953 / 862) х 1 000 = 24307 тысячи единиц хранения в среднем по поселению 2. В качестве расчетного показателя применяем минимальный уровень, заложенный в СП – 2 читательских места на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.2 | В области обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района |
| 7.2.1 | Администрации сельских поселений | Показатель минимально допустимого обеспеченности |  |
| 7.3 | В области ритуального обслуживания населения |
| 7.3.1 | Организации похоронного обслуживания населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района. |
| 7.3.2 | Кладбища традиционного захоронения |  |  |
|  |  | Расчетный коэффициент прироста-убыли населения | Согласно данным администрации Клетского муниципального района принимаем значения для расчета коэффициента: 800 (численность населения на 1.01.19 г. прогноз) / 862 (численность населения на 1.09.16 г.) = 0,928 |

.

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

3.1.Область применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования сельских поселений Клетского муниципального района Волгоградской области, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки сельских поселений, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в поселении.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Клетского муниципального района органом местного самоуправления поселения не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы   установлены   с   учётом   природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

3.2.Состав участников градостроительных отношений

В состав участников градостроительной деятельности сельских поселений Клетского муниципального района входят:

Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе:

Администрация Клетского муниципального района в лице Отдела архитектуры и строительства, ЖКХ и ООС;

Администрации сельских поселений Клетского муниципального района.

3.3   Документы градостроительного проектирования

Документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Клетского муниципального района, относятся:

Документы территориального планирования муниципального района:

Схема территориального планирования и проекты внесения изменений в схему территориального планирования Клетского муниципального района Волгоградской области.

Документы территориального планирования муниципальных образований Клетского муниципального района:

Генеральные планы сельских поселений Клетского муниципального района.

Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Клетского муниципального района:

Правила землепользования и застройки сельских поселений Клетского муниципального района.

Документы планировки территории:

Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения;

Проекты межевания территории;

Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории;

Градостроительные планы земельных участков;

Схемы планировочной организации земельных участков.

Местные нормативы градостроительного проектирования для отдельных поселений Клетского муниципального района.

Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах муниципальных образований Клетского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N 361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Нормативно-правовые акты Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»

Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании населения Волгоградской области»

Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные приказом Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 10.07.2017 г. № 92-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820).

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №635/10)

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 782).